## Slide 1
PHÁT HIỆN MỎI CƠ BẰNG HỌC MÁY · PRISME, UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
Detection of Muscle Fatigue
Through Surface EMG Signals
Utilizing Machine Learning
Nghi Tran Huu · Gia Thien Luu · Philippe Ravier · Olivier Buttelli
Springer, 2025
KNN · F1-score
95,41%
Theo Table 2 (Abstract ghi 95,12%)

## Slide 2
01 · BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ
Vì sao cần phát hiện mỏi cơ tự động?
1
Bản chất sinh lý
Mỏi cơ là suy giảm khả năng sinh lực khi co cơ kéo dài. Trên sEMG biểu hiện qua nén phổ tần số (MDF/MNF giảm) kèm tăng biên độ tín hiệu.
2
Ý nghĩa ứng dụng
Phát hiện sớm mỏi cơ giá trị trong phục hồi chức năng, thể thao, phòng ngừa chấn thương và ergonomics nghề nghiệp.
3
Khoảng trống
Chỉ số phổ truyền thống (MDF/MNF) chỉ mang tính mô tả, chưa tự đưa ra quyết định phân loại Normal / Fatigue.
4
Câu hỏi nghiên cứu
Học máy trên bộ đặc trưng sEMG có phân loại được trạng thái mỏi cơ một cách chính xác và ổn định không?
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
2

## Slide 3
02 · DỮ LIỆU & GIAO THỨC THỰC NGHIỆM
Thu tín hiệu sEMG trên cơ nhị đầu
10
người khỏe mạnh
7 nam · 3 nữ · tuổi 24 ± 1,5
2 kHz
tần số lấy mẫu
sEMG bề mặt
Biceps
cơ nhị đầu tay phải
vị trí đo theo SENIAM
2 lớp
Normal / Fatigue
nhãn phân loại
Giao thức theo %MVC
1
10% MVC
co cơ nền, đo tham chiếu
2
20 / 40 / 60 / 90% MVC
co cơ ngẫu nhiên các mức
3
70% MVC đến khi kiệt sức
giai đoạn gây mỏi cơ (Fatigue)
4
10% MVC sau mỏi
đo trạng thái hồi phục
Nghỉ 5 phút giữa mỗi lần co để tránh mỏi tích lũy.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
3

## Slide 4
02 · THIẾT LẬP CẢM BIẾN
Ma trận điện cực sEMG
Nguồn: hình gốc từ bản thuyết trình ICACE 2019 (mục Materials)
THÔNG SỐ THU TÍN HIỆU
Vị trí
Cơ nhị đầu tay phải
Số kênh
64 kênh (ICACE 2019)
Tần số lấy mẫu
2 kHz
Lọc phần cứng
20–400 Hz
Loại điện cực
Bề mặt (surface), ma trận
Ma trận điện cực bề mặt cho phép thu tín hiệu đa kênh đồng thời từ nhiều điểm trên cơ nhị đầu, tăng độ nhạy phát hiện thay đổi hoạt động cơ so với điện cực đơn kênh truyền thống.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
4

## Slide 5
03 · PHƯƠNG PHÁP
Pipeline xử lý & phân loại
1
Tiền xử lý
Khử nhiễu Wavelet (Coiflet 3) + lọc băng thông 10–500 Hz + notch loại nhiễu điện lưới.
→
2
Trích đặc trưng
14 đặc trưng: 8 miền thời gian + 6 miền tần số, tính trên các cửa sổ tín hiệu.
→
3
Chọn đặc trưng
mRMR (Minimum Redundancy Maximum Relevance) xếp hạng đặc trưng theo độ liên quan.
→
4
Phân loại
SVM · LDA · KNN, đánh giá bằng Leave-One-Subject-Out cross-validation.
Đầu vào: tín hiệu sEMG thô → Đầu ra: nhãn Normal / Fatigue
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
5

## Slide 6
03 · BỘ 14 ĐẶC TRƯNG
Đặc trưng thời gian & tần số
8 miền thời gian
Time-domain features
MAV · RMS
Skewness · Kurtosis
Min · Max
Std · Mean
6 miền tần số
Frequency-domain features
Spectral Entropy
Median Frequency (MDF)
Mean Frequency (MNF)
Spectral Min · Max · Std
TOP 3 THEO mRMR
1
MAV
2
Skewness
3
Mean
Đặc trưng phân biệt mỏi cơ mạnh nhất khi đánh giá độc lập.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
6

## Slide 7
03 · GIAO THỨC THU DỮ LIỆU
Dòng thời gian: giao thức %MVC
Trạng thái Normal
Gây mỏi (Fatigue)
10% MVC
Khởi động
→
20-90% MVC
Ngẫu nhiên
→
70% MVC
Đến kiệt sức
→
10% MVC
Hồi phục
Normal
Fatigue
Recovery
Nghỉ 5 phút giữa mỗi lần đo · giữ lực tối thiểu 10 giây · thứ tự 20/40/60/90% MVC ngẫu nhiên để tránh học thuộc mẫu
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
7

## Slide 8
03 · SƠ ĐỒ PIPELINE
Từ tín hiệu thô đến vector đặc trưng
Tín hiệu sEMG
Miền thời gian
8 đặc trưng: MAV, RMS, Skewness, Kurtosis...
Miền tần số
FFT → 6 đặc trưng: MNF, MDF, Spectral Entropy...
Vector đặc trưng — 14 chiều
Chọn đặc trưng (mRMR)
Top 3: MAV, Skewness, Mean
SVM · LDA · KNN
Normal / Fatigue
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
8

## Slide 9
03 · CÔNG THỨC ĐẶC TRƯNG
Công thức tính 14 đặc trưng
MIỀN THỜI GIAN
MAV
(1/T)∫|x(t)|dt
Trị tuyệt đối trung bình
RMS
√[(1/T)∫x(t)²dt]
Căn quân phương biên độ
Skewness
Σ(Yi-Ȳ)³/N / s³
Độ lệch phân phối (s dùng N)
Kurtosis
Σ(Yi-Ȳ)⁴/N / s⁴
Độ nhọn phân phối (s dùng N)
Min · Max · Std · Mean — 4 thống kê cơ bản trên mỗi khung tín hiệu
MIỀN TẦN SỐ
Spectral Entropy
H = -ΣP(m)log₂P(m)
P(m)=S(m)/ΣS(i), S=|X(m)|²
MNF
Σfⱼpⱼ / Σpⱼ
Trung bình trọng số phổ
MDF
Σ(j=1→MDF) Pj = ½ Σ(j=1→M) Pj
Tần số chia đôi diện tích phổ công suất
Spectral Min · Max · Std — thống kê trên phổ công suất S(m)
Lưu ý: bản in gốc hoán đổi nhãn công thức (7)-(8) — nội dung toán học ở trên đã đúng bản chất MNF/MDF.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
9

## Slide 10
03 · TỔNG HỢP THUẬT TOÁN
6 cấu hình thuật toán — 2 bài báo
# | Thuật toán | Bài báo | Đặc trưng | Kết quả chính
1 | SVM (RBF) | BME 2025 | 14 đặc trưng (8 TG+6 TS) | F1=0,7469 · Acc=0,7865
2 | SVM (Linear) | BME 2025 | 14 đặc trưng | F1=0,8949 · Acc=0,8880
3 | LDA | BME 2025 | 14 đặc trưng | F1=0,9091 · Acc=0,9037
4 | KNN | BME 2025 | 14 đặc trưng | F1=0,9541 · Acc=0,9531 — tốt nhất
5 | SVM (Gaussian) | ICACE 2019 | Chỉ RMS + MAV, 64 kênh | macro F1=0,8068 · AUC=0,9026
6 | SVM (Linear) | ICACE 2019 | Chỉ RMS + MAV | Không có số riêng — chỉ nhắc tương đương Gaussian qua ref [16]
Lưu ý khi so sánh: hai bài dùng bộ đặc trưng khác nhau (14 vs. chỉ 2), cách chia dữ liệu khác nhau (LOSO vs. hold-out 80/20), và số kênh đo khác nhau (64 kênh ở ICACE 2019). ICACE 2019 là công trình tiền nhiệm 2019; BME 2025 là bản mở rộng đầy đủ với kết quả tốt nhất.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
10

## Slide 11
03 · CƠ CHẾ PHÂN LOẠI
Ranh giới quyết định: SVM · LDA · KNN
Normal
Fatigue
Điểm mới cần phân loại
SVM
Ranh giới toàn cục (margin)
LDA
Tối đa khoảng cách 2 lớp
KNN
Ranh giới cục bộ (k láng giềng)
Chỉ vài điểm biên (support vectors) quyết định vị trí đường.
Toàn bộ điểm mỗi lớp đóng góp vào vị trí đường (giả định Gaussian).
Không ranh giới cố định — mỗi điểm mới tự xét k láng giềng rồi biểu quyết.
Kết quả trong bài (Table 2 — F1): SVM-RBF 0,747 · SVM-Linear 0,895 · LDA 0,909 · KNN 0,954 (tốt nhất). LDA dùng toàn bộ dữ liệu nên tận dụng tốt thống kê chung; KNN nắm bắt cụm cục bộ tốt hơn khi ranh giới không hoàn toàn tuyến tính.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
11

## Slide 12
03 · GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN
SVM — Support Vector Machine
Ý tưởng cốt lõi
Tìm siêu phẳng phân tách 2 lớp sao cho khoảng cách (margin) đến điểm gần nhất của mỗi lớp là lớn nhất. Các điểm quyết định vị trí đường gọi là support vectors.
w·x + b = 0
Siêu phẳng phân tách · tối đa hóa margin 2/‖w‖
Kernel trick
Linear
K(xi,xj)=xi·xj
Ranh giới thẳng, dữ liệu gần tuyến tính
RBF (BME 2025)
K=exp(-γ‖xi-xj‖²)
Ranh giới cong, đo độ gần Euclid
Gaussian (ICACE 2019)
Cùng công thức RBF
Tên gọi khác nhau, bản chất giống RBF
Siêu tham số
C — đánh đổi margin rộng (tổng quát) vs phân loại đúng hết train (dễ overfit). gamma (RBF/Gaussian) — độ ảnh hưởng cục bộ; lớn quá dễ học thuộc nhiễu.
Đối chiếu kết quả thực tế
SVM-RBF (BME 2025): Precision=0,630 rất thấp, Recall=0,917 cao → quá dễ dãi khi báo mỏi, báo giả nhiều. F1 thấp nhất (0,747). SVM-Linear (BME 2025): Ngược lại — Precision=0,953, Recall=0,843: thận trọng hơn, ít báo giả nhưng bỏ sót nhiều hơn. SVM-Gaussian (ICACE 2019): Chỉ 2 đặc trưng (RMS+MAV), macro F1=0,807 — thấp hơn cả SVM-Linear 14 đặc trưng, cho thấy số đặc trưng ảnh hưởng nhiều hơn cả đổi kernel.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
12

## Slide 13
03 · GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN
LDA — Linear Discriminant Analysis
Ý tưởng cốt lõi
Tìm hướng chiếu w sao cho khoảng cách giữa tâm 2 lớp là lớn nhất, đồng thời phương sai trong từng lớp là nhỏ nhất. Dùng toàn bộ điểm dữ liệu, không chỉ điểm biên như SVM.
J(w) = wᵀSв w / wᵀSw w
Tỉ số Fisher — Sв: phân tán giữa lớp, Sw: phân tán trong lớp
w = Sw⁻¹(μ₁ − μ₂)
Giả định quan trọng
Dữ liệu mỗi lớp phân phối Gaussian, và hai lớp có cùng ma trận hiệp phương sai Σ. Nếu hình dạng phân tán hai lớp khác nhau nhiều, giả định bị vi phạm, hiệu suất giảm.
SVM vs LDA — cùng ranh giới thẳng, khác cách đến
SVM: chỉ vài điểm biên (support vectors) quyết định vị trí đường — phần lớn điểm ở xa không ảnh hưởng. LDA: toàn bộ điểm mỗi lớp đóng góp vào μ₁, μ₂, Sw — kể cả điểm nằm sâu trong cụm.
Đối chiếu kết quả & ưu điểm thực tế
F1 = 0,9091, Precision = 0,9635, Recall = 0,8605 — đứng thứ 2 sau KNN, vượt cả 2 biến thể SVM. Với 14 đặc trưng đã qua mRMR, phân phối Normal/Fatigue đủ gần Gaussian nên LDA tận dụng tốt. Ưu điểm: huấn luyện cực nhanh, ít siêu tham số, dễ diễn giải — phù hợp phân tích thời gian thực.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
13

## Slide 14
03 · GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN
KNN — K-Nearest Neighbors
Ý tưởng cốt lõi — học lười (lazy learning)
Không xây mô hình lúc train — chỉ lưu toàn bộ dữ liệu. Khi cần phân loại điểm mới, tính khoảng cách đến mọi điểm train, chọn k điểm gần nhất, gán nhãn theo đa số phiếu.
d(x,xi) = √Σ(xj − xij)²
Khoảng cách Euclid trong không gian 14 chiều đặc trưng
Vì sao k là siêu tham số quyết định
k nhỏ: cực nhạy nhiễu, ranh giới lởm chởm, dễ overfit. k lớn: mịn hơn, ổn định hơn, nhưng dễ pha loãng tín hiệu cục bộ.
Đánh đổi thực tế
Tốc độ dự đoán chậm: phải so khoảng cách với toàn bộ train mỗi lần. Nhạy chuẩn hóa: đặc trưng thang đo lớn (RMS) có thể át đặc trưng nhỏ (Skewness) nếu không z-score trước. Không gọn để triển khai: phải mang theo toàn bộ tập train, bất lợi cho thiết bị nhúng real-time.
Vì sao KNN thắng trong bài
F1=0,9541, Precision=0,9740, Recall=0,9350, AUC=0,95 — cân bằng nhất, cao nhất trong toàn bộ 6 cấu hình cả 2 bài. Sau mRMR chọn lọc còn MAV, Skewness, Mean, các điểm Normal/Fatigue tạo cụm cục bộ khá rõ trong không gian đặc trưng — đúng loại cấu trúc mà KNN khai thác tốt nhất, hơn là một ranh giới tuyến tính sạch mà SVM/LDA cần.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
14

## Slide 15
03 · CÔNG THỨC & Ý NGHĨA
Công thức các chỉ số metric
Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa
Accuracy | (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) | Tỉ lệ đoán đúng chung — dễ gây hiểu lầm khi mất cân bằng lớp
Precision | TP/(TP+FP) | Báo mỏi thì đúng bao nhiêu — cao nghĩa là ít báo giả
Recall | TP/(TP+FN) | Bắt được bao nhiêu ca mỏi thật — cao nghĩa là ít bỏ sót
F1-score | 2·P·R/(P+R) | Trung bình điều hòa P&R — phạt nặng nếu một chỉ số quá thấp
AUC-ROC | ∫ TPR d(FPR), quét mọi ngưỡng | 0,5=đoán ngẫu nhiên, 1=hoàn hảo — không phụ thuộc ngưỡng 0,5
Đánh đổi Precision vs Recall trong bài: trong bối cảnh phục hồi chức năng, bỏ sót mỏi (FN) thường nguy hiểm hơn báo giả (FP) — nên Recall thường được ưu tiên khi phải đánh đổi. F1 giúp so sánh công bằng: SVM-RBF Recall cao (0,917) nhưng Precision rất thấp (0,630) nên F1 thấp nhất (0,747); KNN cân bằng cả hai (P=0,974, R=0,935) nên F1 cao nhất (0,954).
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
15

## Slide 16
04 · PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Chia dữ liệu: Leave-One-Subject-Out
Huấn luyện (train)
Kiểm tra / validation
Hold-out
Train + Test
Huấn luyện · 80%
Test 20%
k-fold CV
k = 5, luân phiên
LOSO
Bài báo dùng
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Vì sao LOSO nghiêm ngặt nhất?
Đơn vị chia là CẢ MỘT NGƯỜI. Mỗi vòng giữ lại toàn bộ dữ liệu 1 đối tượng làm test, 9 người còn lại huấn luyện — lặp 10 vòng rồi lấy trung bình. Người ở test là người hoàn toàn mới, nên tránh rò rỉ dữ liệu (các cửa sổ liền kề của cùng một người rơi vào cả train lẫn test). F1 = 95,41% (Table 2) vì thế là kết quả liên đối tượng, đáng tin — xác nhận đúng theo mục 3.4–3.5 của bài báo.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
16

## Slide 17
04 · CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
Tính metric từ confusion matrix
Dự đoán →
Normal
Fatigue
Thực
Normal
Thực
Fatigue
TN
đúng
FP
báo giả
FN
bỏ sót
TP
đúng
Accuracy
(TP + TN) / tổng
Đoán đúng chung
Precision
TP / (TP + FP)
Báo mỏi thì đúng bao nhiêu
Recall
TP / (TP + FN)
Bắt được bao nhiêu ca mỏi thật
F1
2·P·R / (P + R)
Cân bằng Precision & Recall
Kiểm chứng KNN
F1 = 2 × 0,974 × 0,935 / (0,974 + 0,935) = 0,9541 → 95,41% (Table 2)
AUC-ROC cần xác suất dự đoán (quét mọi ngưỡng) · CV-Acc là accuracy trung bình qua các fold khi huấn luyện — cả hai không suy từ ma trận một-ngưỡng.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
17

## Slide 18
05 · KẾT QUẢ PHÂN LOẠI
KNN vượt trội so với SVM và LDA
Chart: 
| SVM (RBF) | SVM (Linear) | LDA | KNN
F1-score | 0.7469 | 0.8949 | 0.9091 | 0.9541
Accuracy | 0.7865 | 0.888 | 0.9037 | 0.9531
MÔ HÌNH TỐT NHẤT
KNN
F1-score
95,41%
Accuracy
95,31%
Precision
97,40%
Recall
93,50%
AUC-ROC
0,95
Nguồn: Table 2, BME 2025. Abstract ghi F1 = 95,12% (chênh nhẹ do làm tròn).
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
18

## Slide 19
05 · KẾT QUẢ BÀI TIỀN NHIỆM
ICACE 2019 — SVM với RMS + MAV
Dự đoán →
Negative (0)
Positive (1)
Thực
Neg(0)
Thực
Pos(1)
179
TN
64
FP
27
FN
190
TP
n = 460 mẫu · hold-out 80/20 (không phải LOSO)
KẾT QUẢ SVM (GAUSSIAN)
macro F1-score
0,8068
Accuracy
82,81%
AUC-ROC
0,9026
Đặc trưng
Chỉ RMS + MAV
Số kênh
64 kênh EMG
So với BME 2025: ICACE 2019 chỉ dùng 2 đặc trưng nên F1 thấp hơn cả SVM-Linear 14 đặc trưng (0,895) trong BME 2025 — mở rộng đặc trưng đóng góp nhiều hơn đổi kernel. Precision/Recall khá cân bằng (179 TN, 190 TP so với 64 FP, 27 FN) — không lệch cực đoan như SVM-RBF ở BME 2025, có lẽ vì ít đặc trưng nên ít nguy cơ overfit theo gamma.
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
19

## Slide 20
06 · DEMO ỨNG DỤNG · USECASE 1
Giám sát mỏi cơ thời gian thực
trong buổi tập phục hồi chức năng
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
20
Kỹ thuật viên gắn cảm biến sEMG 64 điện cực lên cơ đang tập (VD: cơ nhị đầu tay); hệ thống phân loại Mỏi / Không mỏi theo thời gian thực trong suốt buổi tập.
MỤC TIÊU
Phát hiện đúng thời điểm mỏi
Nhận biết đúng lúc cơ bắt đầu mỏi quá mức, tránh tập bù trừ sai tư thế hoặc chấn thương do tập quá sức.
CHỨC NĂNG
Giám sát 64 điện cực real-time
Theo dõi tín hiệu sEMG 64 điện cực theo thời gian thực, phát hiện mỏi cơ theo từng vùng, cảnh báo tự động.
OUTPUT
Trạng thái + sơ đồ + khuyến nghị
Trạng thái Mỏi/Không mỏi real-time, sơ đồ 64 điện cực đổi màu theo vùng, và khuyến nghị hành động khi phát hiện mỏi.

## Slide 21
06 · DEMO ỨNG DỤNG · USECASE 1
Đọc hiểu các chỉ số trên màn hình demo
sEMG Fatigue Detection · Springer 2025
21
Mỗi thuật ngữ dưới đây gắn với đúng con số / vùng hiển thị khi buổi tập chạy, khớp với biểu đồ “Xu hướng RMS & MDF” trong demo.
RMS
Root Mean Square · miền thời gian
“Cơ đang gồng mạnh cỡ nào.” Khi mỏi, cơ huy động thêm sợi cơ để bù lực đã mất → biên độ tín hiệu tăng dần.
MDF
Median Frequency · miền tần số
“Tín hiệu dao động nhanh hay chậm.” Khi mỏi, tốc độ dẫn truyền thần kinh–cơ chậm lại → tần số trung vị giảm dần.
%MVC
Maximum Voluntary Contraction
Mức cường độ co cơ hiện tại so với lực tối đa bệnh nhân từng đo được — dùng để chuẩn hoá bài tập giữa các bệnh nhân.
Sơ đồ 64 điện cực
Ma trận 13 × 5, IED 8mm
Mỗi điểm là 1 kênh đo độc lập trên cơ, tự tô màu Không mỏi / Mỏi riêng theo từng vùng.
Trạng thái Mỏi / Không mỏi
Nhãn phân loại nhị phân
Kết quả của model học máy, tổng hợp từ 14 đặc trưng tín hiệu — không chỉ đọc riêng RMS hay MDF.
F1-score
Độ chính xác trên người chưa từng thấy
Đo trên 1 bệnh nhân giữ riêng, không dùng để huấn luyện — phản ánh khả năng dùng được cho người mới.

## Slide 22
07 · KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Học máy cho phân loại mỏi cơ đáng tin cậy
Kết luận
Kết hợp 14 đặc trưng + mRMR + KNN đạt F1 = 95,41% (Table 2).
KNN vượt SVM (RBF/Linear) và LDA trong 4 cấu hình BME 2025.
So với ICACE 2019 (SVM Gaussian, F1=0,807): cải thiện rõ rệt.
Hạn chế
Cỡ mẫu nhỏ (10 người) hạn chế tính tổng quát hóa.
mRMR chỉ mang tính chỉ báo, chưa tối ưu trong mô hình.
Chưa giải quyết bài toán xử lý thời gian thực.
Hướng phát triển
Triển khai phân loại mỏi cơ real-time.
Tích hợp lâm sàng: phục hồi chức năng, thể thao.
Mở rộng cohort & đa cơ để tăng độ bền mô hình.
Nghi Tran Huu, Gia Thien Luu, Philippe Ravier, Olivier Buttelli — Springer, 2025