## Slide 1
ĐỀ XUẤT AI Y TẾ · VINSMARTFUTURE
sEMG: Đánh giá Mỏi cơ
& Chức năng cơ bằng AI
Chương 2 · Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao — Vinmec
Trình bày: Lưu Gia Thiên · VinSmartFuture (VSF) — Khối Y tế
Notes: Mở đầu: giới thiệu đây là Chương 2 trong danh mục 7 hệ thống AI y tế đề xuất cho Vinmec, tập trung vào sEMG đánh giá mỏi cơ tại Trung tâm CTCH & YHTT.

## Slide 2
PHẠM VI & GIỚI HẠN
Công cụ theo dõi chức năng cơ — không phải công cụ chẩn đoán
MFCV (Muscle Fiber Conduction Velocity — vận tốc dẫn truyền sợi cơ) phản ánh trạng thái sinh lý màng sợi cơ và giảm dần theo tiến triển mỏi cơ.
Đây là chỉ dấu khách quan để theo dõi mỏi và đánh giá chức năng cơ trong quá trình phục hồi và tập luyện — kết hợp cùng các chỉ số phổ tín hiệu sEMG (median frequency, RMS amplitude).
RANH GIỚI PHẠM VI
Không chẩn đoán bệnh lý thần kinh ngoại biên
Kết quả là đầu vào hỗ trợ chuyên môn — quyết định lâm sàng cuối cùng luôn thuộc bác sĩ/kỹ thuật viên (human-in-the-loop)
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
2
Notes: Nhấn mạnh ranh giới phạm vi ngay từ đầu để chặn câu hỏi phản biện: đây là công cụ theo dõi chức năng, không thay thế đo dẫn truyền thần kinh (NCS/ENG).

## Slide 3
KHOA ĐỐI TÁC & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Nền tảng lâm sàng sẵn có tại Trung tâm CTCH & YHTT
Đơn vị chủ đạo
Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao
Chứng nhận Trung tâm Y học thể thao xuất sắc châu Á (4/2024) · Đơn vị bảo trợ y tế Đội tuyển bóng đá Quốc gia · Vận hành Motion Analysis Lab
Đơn vị triển khai lâm sàng
Khoa Phục hồi chức năng
Điều trị sau phẫu thuật và không phẫu thuật liên quan bệnh lý cơ — xương — khớp và chấn thương lao động/thể thao
NHÓM ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ƯU TIÊN
Vận động viên phục hồi chấn thương thể thao
Sau phẫu thuật chỉnh hình (thay khớp, tái tạo dây chằng)
Tập luyện có giám sát, cần theo dõi sức bền định kỳ
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
3
Notes: Motion Lab đã có chứng nhận châu Á và bảo trợ ĐT bóng đá quốc gia — nhấn mạnh đây là đơn vị uy tín, sẵn sàng làm bệ phóng.

## Slide 4
BỐI CẢNH & KHÁC BIỆT
Motion Lab đã có công cụ đo sức cơ — MFCV bổ sung, không trùng lặp
VICON Valkyrie
Động học/động lực học vận động
Noraxon Ultium + myoRESEARCH
Biên độ, kích hoạt cơ theo vị trí
Compass 600 & David Health
Lượng giá sức cơ trực tiếp
Công cụ hiện có đo gì
Sức mạnh, sức bền cơ — đo trực tiếp, dễ diễn giải (Compass 600, David Health)
Động học/động lực học vận động (VICON)
Biên độ/kích hoạt cơ theo vị trí (Noraxon + myoRESEARCH)
MFCV bổ sung điều gì
Chỉ dấu sinh lý màng sợi cơ — tiềm năng phát hiện mỏi sớm hơn thời điểm sức cơ giảm rõ
Không thay thế, không trùng lặp — chạy trên cùng dữ liệu Noraxon sẵn có
Giá trị đổi quyết định lâm sàng cụ thể sẽ được xác nhận qua thí điểm
Về David Health: hệ thống hiện dùng EMG chủ yếu để kiểm định trên máy tập cố định, không phải dải cảm biến sEMG đeo liên tục trong buổi tập. Đề xuất này không phụ thuộc thiết bị David Health và phục vụ nhóm bài toán khác.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
4
Notes: Slide quan trọng để chặn câu hỏi 'Vinmec đã có Compass 600/David Health rồi, sao cần làm nữa?' — nhấn thông điệp: MFCV bổ sung chiều sinh lý màng cơ, không trùng lặp, và làm rõ David Health hiện không phải sản phẩm cạnh tranh trực tiếp (dùng cho máy tập cố định, không phải dải cảm biến đeo liên tục).

## Slide 5
LỢI ÍCH HỆ THỐNG
Khách quan hóa đánh giá mỏi cơ — nền tảng thuật toán đã kiểm chứng
F1 = 95,12%
Mô hình KNN · Springer 2025
Lợi ích lâm sàng
Khách quan, định lượng — thay đánh giá chủ quan bằng số đo nhất quán
Cá thể hóa cường độ tập — điều chỉnh tải theo mức mỏi thực tế
Phòng ngừa tái chấn thương — phát hiện mất cân bằng cơ sớm
Lợi ích vận hành & chiến lược
Tận dụng hạ tầng sẵn có — chạy trên Noraxon Ultium hiện có tại Motion Lab
Bổ sung chiều còn thiếu — thêm dữ liệu sinh lý cơ cho Motion Lab
Nền tảng nghiên cứu — dữ liệu chuẩn hóa hỗ trợ công bố khoa học
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
5
Notes: F1=95,12% là hiệu năng thuật toán trên dữ liệu nghiên cứu đã công bố — nếu được hỏi, làm rõ đây chưa phải số liệu lâm sàng tại Vinmec.

## Slide 6
CHIẾN LƯỢC TÍCH HỢP PHẦN CỨNG
Tận dụng hạ tầng Motion Lab sẵn có tại Vinmec
Motion Lab đã có hệ Noraxon Ultium (16 kênh EMG) cùng phần mềm myoRESEARCH, đồng bộ với camera 3D VICON Valkyrie. Hệ thống được định vị là lớp phân tích AI bổ sung cho dòng dữ liệu sEMG xuất từ myoRESEARCH — không phải hệ thu tín hiệu mới.
Cấu hình đã sẵn sàng
Nếu Noraxon đã hỗ trợ dãy điện cực tuyến tính và sampling đủ cao: lớp AI vận hành trực tiếp trên dữ liệu hiện có — gần như không phát sinh đầu tư phần cứng.
Cần bổ sung nhẹ
Nếu cấu hình hiện tại thiên về cảm biến rời: bổ sung module dãy điện cực + điều chỉnh sampling cho cơ mục tiêu — đầu tư ở quy mô giới hạn.
Đề xuất: 01 buổi làm việc kỹ thuật cùng Motion Lab để xác nhận cấu hình Noraxon (điện cực, sampling ≥ 1000 Hz) trước khi chốt kế hoạch triển khai.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
6
Notes: Đây là slide quan trọng nhất về chi phí: nhấn mạnh 2 kịch bản và đề xuất cụ thể — 1 buổi làm việc kỹ thuật với Motion Lab. myoRESEARCH là phần mềm xuất dữ liệu sẵn có, không cần đầu tư thêm.

## Slide 7
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HẠ TẦNG VẬN HÀNH
OH · eForm · EMR/HIS — phần lớn có sẵn hoặc dùng chung
HẠ TẦNG | HIỆN TRẠNG | KẾ HOẠCH TÍCH HỢP
Hệ thống order / chỉ định (OH) | Chưa có mã chỉ định riêng cho đánh giá mỏi cơ sEMG | Khởi tạo mã chỉ định mới, đưa vào luồng khám/chỉ định chuẩn
eForm | Vinmec đã có khung eForm cho các quy trình khác (Film Online…) | Tận dụng khung sẵn có để ghi nhận thông tin buổi đo — không cần xây form mới
EMR / HIS | Tích hợp qua FHIR/HL7, dùng chung kiến trúc với các chương khác | Kết quả đồng bộ hồ sơ bệnh án; cảnh báo qua kênh lâm sàng nội bộ trước
Phần lớn hạ tầng có sẵn hoặc dùng chung với các chương khác — lợi thế triển khai rõ rệt so với các hệ thống cần xây mới hoàn toàn.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
7
Notes: OH/eForm/EMR: nhấn thông điệp hạ tầng phần lớn có sẵn — đây là lợi thế so với các chương khác trong proposal.

## Slide 8
QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÂM SÀNG
7 bước — end-to-end, human-in-the-loop xuyên suốt
1
Chỉ định & chuẩn bị
OH + eForm
>
2
Thu nhận tín hiệu
Noraxon sẵn có
>
3
Kiểm tra chất lượng
Cổng abstention
>
4
Trích xuất đặc trưng
Xử lý on-prem
>
5
Phân tích AI
KNN, sensitivity-first
>
6
Đầu ra & diễn giải
Human-in-the-loop
>
7
Lưu trữ & theo dõi
Longitudinal
Bước 3 là cổng abstention: phân biệt “chưa phát hiện mỏi” với “dữ liệu chưa đủ điều kiện phân tích” — tránh kết luận sai khi tín hiệu kém.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
8
Notes: Đi nhanh qua 7 bước, nhấn bước 3 (cổng abstention) vì đây là nguyên tắc an toàn xuyên suốt toàn bộ proposal, không riêng sEMG.

## Slide 9
BƯỚC TIẾP THEO
Sẵn sàng triển khai thí điểm
Làm việc kỹ thuật cùng Motion Lab
xác nhận cấu hình Noraxon (điện cực, sampling)
Thống nhất nhóm chỉ định ưu tiên
cùng đội ngũ CTCH/PHCN
Khởi tạo mã chỉ định mới trong OH
đưa vào luồng khám/chỉ định chuẩn
Triển khai thí điểm
thu thập số liệu lợi ích lâm sàng thực tế
QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT
Cấu hình Noraxon hiện tại có hỗ trợ ước lượng MFCV không?
(dãy điện cực tuyến tính, sampling ≥ 1000 Hz)
Cảm ơn — sẵn sàng trao đổi thêm.
Notes: Kết bằng quyết định cần chốt — mời sếp cho ý kiến ngay về việc sắp xếp buổi làm việc với Motion Lab.

## Slide 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cơ sở khoa học & nguồn hạ tầng
Khoa học & phương pháp
Huu, N.T., Luu, G.T., Ravier, P., Buttelli, O. (2025). Detection of Muscles Fatigue Through Surface EMG Signals Utilizing Machine Learning Algorithm. IFMBE Proceedings, vol. 123. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-90197-3_65.
— Bài báo gốc của nhóm tác giả; KNN, F1 = 95,12%. Anchor phương pháp luận của hệ thống.
Farina D, Pozzo M, Merlo E, Bottin A, Merletti R. Assessment of average muscle fiber conduction velocity from surface EMG signals during fatiguing dynamic contractions. IEEE Trans Biomed Eng, 2004.
Bigland-Ritchie B, et al. Conduction velocity and EMG power spectrum changes in fatigue of sustained maximal efforts. J Appl Physiol, 1981.
Kupa EJ, et al. Effects of muscle fiber type and size on EMG median frequency and conduction velocity. J Appl Physiol, 1995.
Nguồn hạ tầng Vinmec
[1] Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao — Vinmec Times City.
Mục “Trang thiết bị” → Phòng Phân tích Vận động (Motion Analysis Lab): 16 camera 3D VICON Valkyrie, cảm biến điện cơ bề mặt Noraxon Ultium 16 kênh, phần mềm myoRESEARCH (MR3).
vinmec.com — chuyên mục cơ sở y tế Times City
[2] Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao, Vinmec.
Tab “Công nghệ” → Motion Lab & Ánh xạ giải phẫu: xác nhận chức năng phân tích động học, động lực học, sức cơ và điện thần kinh cơ.
vinmec.com — chuyên mục chuyên khoa CTCH-YHTT
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
Phụ lục
Notes: Slide dự phòng — không cần trình bày chi tiết, chỉ mở khi có câu hỏi về nguồn/căn cứ khoa học.